## Slide 1
서울소방재난본부

## Slide 3
우림시장
신림제3동
사무소
신림제13동
사무소
신림제3동
파출소

## Slide 4
목 차
1. 건물개요
2. 소방시설현황
3. 주요층 현황
4. 진압 작전
6. 문 제 점
7. 진압 대책
5. 진압작전도

## Slide 5
건물현황
소방시설현황
소 화 설 비
경보설비
피난설비
소화활동설비
기준
현보유
구분
종별
소 화 기
옥 내 소 화 전
옥 외 소 화 전
연결살수설비
연결송수관설비
자동화재탐지설비
분말소화설비
포소화설비
스프링클러
상수도소화용수
하론소화설비
비상조명등
유도표시
비상방송설비
비상콘센트
통로유도등
무선통신보조
제 연 설 비
비상경보설비
75/5
5
8
45
각층
각층
각층
각층
5
각층
대상명
양식 철근조 2/1층 1동 바닥면적:1208m, 연면적:1726m ,준공: 81년 7월
일반계단: 2개, 비상구: 2개소
위치
용도
판매시설
우림시장
건물
구조
소유자
관악구 신림13동 637-1
2
2
강태구
소방안전관리자
윤장섭
점포수
37개소
종사원수
75명
수용인원
240명

## Slide 6
층별 용도
층별 입주 현황
면적(m )
층 별
용 도
비고
2
점포수
지층
1층
2층
170
298
1,208
창고
우림마트
점포등
사무실
체육관
32개
2개

## Slide 7
소화기
자탐설비
종별
층별
유도등
옥내
소화전
S/P
비상방송
2층
1층
지1층
계
5
1
25/1
33
3
25/3
2
4
45
5
75/5
8
7
1
25/1
2
층별
현황

## Slide 8
가설 평면 및 기존 평면도
창고
옥내소화전
가설건물 신청 부분
우림마트
옥내소화전
옥내소화전
창고
창고
출입구
출입구

## Slide 9: 지하1층 평면도

## Slide 10: 1층 평면도

## Slide 11: 2층 평면도

## Slide 12
632
538
비소118
우 림 시장

## Slide 13
신림
난곡
관악

## Slide 15
진압활동
( 본 도상훈련은 화재 시 인명피해가 예상되는 1층 우림마트에서 화재가 발생한 것으로 가상한
진압작전 계획임 )
ㅇ 선착대인 난곡대는 시장전면 왼쪽에 부서하여 옥내진입후 인명구조를 우선하고 화재 상황에
따라 소방력 가수요 발생 등을 신속히 현장지휘관에게 보고후 방어선구축 또는 초기 대량방수로
연소확대방지에 주력함.
ㅇ 2착대인 신림대는 시장정면 중간에 부서하여 난곡대의 정보를 입수후 연소확대 저지 및 상황에
적응한 화재진압 활동 수행.
ㅇ 3착대인 관악대는 관악대는 시장 후사면의 공간이 없는관계로 화재진압 활동에 장애가되는 요인이
많으므로 화재의 추이에 따라 난곡,신림대의 우면에 부서하여 소화전 538호 및 비소장치 118호를
점유 연소확대 방지 및 인명검색조 엄호방수등의 화재진압에 임함.
ㅇ 구조대는 난곡,신림대의 엄호주수를 받으며 옥내진입 인명검색 및 옥상층에 설치된 LPG
가스통(20kgX25개)가스차단 등의 안전조치를 우선하고 옥상층에 대피한 요구조자들을 안전하게
대피유도함.

## Slide 16
진압 작전도
굴절차
관악탱크
관악펌프
구조대
지휘차
난곡구급
난곡탱크
난곡펌프
신림탱크
신림펌프
FIRE!!!
FOOD MART

## Slide 17
문 제 점
ㅇ 재래시장으로 시장내 상품진열 등으로 인한 통로가 좁고
일부 음식점등의 가연성 가스(LPG)의 취급으로 인한 유사시
급격한 연소확대 및 다수의 인명피해가 우려됨.

## Slide 18
진압 대책
ㅇ 관할대인 난곡대는 지속적인 예방 순찰활동으로 시장내
상인들의 방화의식 고취와 난방기구 취급시 안전수칙을
준수토록 하는 계도 및 철시 입회점검을 철저히 하며
소방통로확보 훈련시 사전 화재예방 및 초기소화 능력을
배양토록 한다. 아울러 경비원은 자위소방대와 비상소화
장치함을 활용 초기진화에 주력해야함.