## Slide 1
□ 내 용 : 분뇨차 경사로 작업시 전자식계량시스템 데이터 정확도 확인
□ 일 시 : 2015년 7월 8일 (수) 15시 ~
□ 장 소 : 난지물재생센타 內 음식물처리장 입구 경사로
□ 차 량 : 4.5 Ton/2대[#8746, #2557], 7.5 Ton /2대[#1268, #6916]
전자식계량시스템 DEMO
# 사전 업무 협조
1) 음식물 처리장 입구 경사로 사용허가
2) Demo 당일 데모차량(4대 : #2557, #8746, #6916, #1268) 14시 이전 난지 도착
3) 4.5 Ton (#8746), 7.5 Ton (#1268) 에 개인하수시설에서 수거한 분뇨가 가득찬 상태로 대기

## Slide 2
▷ Demo 방법
비어있는 차량(4.5 Ton : #2557) 을 경사지(+12°)에 전면주차 대기
가득찬 차량 (4.5 Ton : #8746) 에서 비어있는 차량(4.5Ton : #2557) 으로 0.8 Ton 이적
2개 차량 데이터 비교 기록
대상차량(#2557) 경사주차 (좌•우)/후면주차(-12°) 데이터 확인 및 기록
평지로 이동 데이터 확인 기록
▶ 동일한 방법
1) 4.5Ton (#2557) → 2 Ton
2) 7.5Ton (#6916) → 1Ton, 2Ton, 6.5Ton

## Slide 3
차량 구분 | 차량 번호 | 투입 액량 | 기울기(각도) |  |  |  |  | 대기 차량 |  |  | 비고
 |  |  | 0° | -12° | +12° | 측면 경사(좌) | 측면 경사(우) | 초기 | 현재 | 차량번호 | 
4.5 Ton | #2557 | 0.8 Ton |  |  |  |  |  |  |  | #8746 | 
 |  | 2 Ton |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7.5Ton | #6916 | 1 Ton |  |  |  |  |  |  |  | #1268 | 
 |  | 2 Ton |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 6.5 Ton |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▷ 전자식계량시스템 기울기 테스트 결과