## Slide 1
소음 ·진동 공정시험기준
서울특별시보건환경연구원
대 기 환 경 연 구 부
임 성 철

## Slide 2
소음 용어 설명
측정소음도 : 공정시험기준에서 정한 측정방법으로 측정한 소음도
및 등가소음도 (환경소음, 도로교통소음, 철도소음,
항공기 소음은 지속시간 보정)
배경소음도 : 대상소음이 없을 때 측정한 소음도 및 등가소음도
대상소음도 : 측정소음도에 배경소음을 보정한 후 얻어진 소음도
(공장소음, 생활소음)
평가소음도 : 대상소음도에 보정치를 보정한 후 얻어진 소음도(발파소음)
등가소음도 : 임의의 측정시간 동안 발생한 변동소음의 총 에너지를
같은 시간 내의 정상소음의 에너지로 등가하여 얻어진
소음도, 단위는 Leq

## Slide 3
마이크로폰 : 음향에너지를 전기에너지로 변환, 지향성이 작은
압력형으로 본체와 분리가 가능
증폭기 : 변환된 전기에너지를 증폭
청감보정회로 : A특성, C특성(자동차 소음측정용)
  동특성 조절기 : F(1초에 8번),S(1초에 한번)
  교정장치 : 소음측정기의 감도를 점검 및 교정하는 장치
  측정가능 소음도 범위 : 35~130dB 이상
  측정가능 주파수 범위 : 31.5~8,000Hz 이상
  소음계 기준 : KS C IEC 61672-1에 정한 클래스 2의 이상의
  소음계로서 ㏈단위로 지시하는 것을 사용
소음 분석기기 설명

## Slide 4
옥외(부지경계선), 지면(바닥면)에서 1.2~1.5m 높이가 원칙
1.5m 초과 장애물이 있는 경우 장애물로부터 소음원 방향으로
1.0~3.5m 이격
  1.0~3.5m 이격이 어려운 경우 장애물 상단 직상부로부터
  0.3m 지점
생활소음, 교통소음(도로, 철도) 소음은 2층 이상의 건물에서
소음피해가 더 큰 경우 창문 등으로부터 0.5~1.0m 이격 측정
외부측정 불가시 창문 등의 경계면에서 측정, +1.5 dB 보정
소음 측정 지점

## Slide 5
소음계의 마이크로폰은 받침장치를 설치하여 측정
손으로 소음계를 잡고 측정할 경우 소음계는 측정자의 몸에서
50㎝ 이상 격리
소음계의 마이크로폰은 주소음원 방향으로 위치
풍속이 2m/sec 이상일 때에는 반드시 마이크로폰에 방풍망을
부착 (풍속 5m/sec 초과시 측정금지)
진동이 많은 장소 또는 전자장(대형 전기기계, 고압선 근처 등)의 영향을 받는 곳에서는 적절한 방지책(방진, 차폐 등)을 강구
소음 측정 조건

## Slide 6
소음계와 소음도 기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을
원칙으로 함
소음계 및 소음도 기록기의 전원과 기기의 동작을 점검하고
매회 교정을 실시
소음계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 소음도를 예비조사한 후
적절하게 고정
소음계와 소음도기록기를 연결하여 사용할 경우에는
소음계의 과부하 출력이 소음기록치에 미치는 영향에 주의
소음측정 일반사항

## Slide 7
측정소음도
  환경소음 : 소음변동이 적은 평일(월~금요일)에 측정
  공장소음 : 대상시설을 최대 출력으로 가동시킨 상태에서 측정
(소음진동관리법 시행규칙 별표1에 해당하는 배출시설에서 발생하는 소음)
  생활소음 : 대상소음원을 정상적으로 가동시켜 측정
  동일건물내 사업장소음 : 문과 창문 닫은 상태에서 측정
  발파소음 : 발파소음이 지속되는 기간 동안 측정
  도로교통소음 , 철도소음 : 소음변동이 적은 평일(월~금요일)에 측정,
  주말이나 공휴일에 교통량 증가로 소음피해 예상시 측정가능
  항공기소음 : 항공기 통과시마다 최고소음도 측정, 시간대별 구분
소음측정 사항

## Slide 8
배경소음도
  대상소음원의 가동 중지 또는 없을 때 측정
  (대상소음원의 가동중지가 어려운 경우 배경소음도 측정 생략 가능)
소음측정 사항

## Slide 9
구분 | 측정시간 및 측정지점수 | 구분 | 측정시간 및 측정지점수
환경소음 | 주간 4회, 야간 2회 | 공장소음 | 적절한 시간, 2지점 이상 가장 높은 소음도
생활소음 | 적절한 시간, 2지점 이상 가장 높은 소음도 | 발파소음 | 최대 발파소음 예상되는 시간 1지점 이상
동일건물내 사업장 | 적절한 시간, 2지점 이상 2회 측정하여 산술평균 후 가장 높은 소음도 | 도로교통소음 | 소음피해 큰 시간 포함 주간 2회, 야간 2회 2지점 이상 시간대별 산술평균
철도소음 | 소음피해 큰 시간 포함 주간 2회, 야간 1회 1지점 시간대별 산술평균 | 항공기 소음 | 항공기의 비행상황, 풍향 등의 기상조건을 고려 7일 연속 측정
측정시간 및 측정지점수

## Slide 10
구분 | 측정자료분석
공통 | 소수점 첫째자리 반올림, 샘플주기 1초 이내 결정
환경소음 | 5분 이상 측정 주간 4회(09시, 12시, 16시, 20시), 야간 2회(23시, 01시) 15개 지역 75개 지점 주·야간 산술평균
공장소음 | 5분 이상 측정 적절한 시간, 2지점 이상 가장 높은 소음도 배경소음 보정 (대상소음도 = 측정소음도 - 배경소음보정치)
소음측정 자료분석

## Slide 11
구분 | 측정자료분석
생활소음 | 5분 이상 측정 (공사장 소음은 최소 2분 이상 측정) 동일건물내 사업장 소음은 5분 이내인 경우 발생시간 동안 측정 적절한 시간, 2지점 이상 가장 높은 소음도 배경소음 보정 (대상소음도 = 측정소음도 - 배경소음보정치)
발파소음 | 샘플주기 0.1초 이내 결정하고 발파시간 동안 측정 평가소음도 = 대상소음도 + 10 logN N: 발파소음 중 소음도가 60 dB(A)이상인 횟수(N) 지발 발파는 발파횟수를 1회로 간주
소음측정 자료분석

## Slide 12
구분 | 측정자료분석
도로교통 소음 | 10분 이상 측정 소음피해 큰 시간 포함하여 4시간 이상 간격으로 주간 2회, 야간 2회 2지점 이상 주·야간 산술평균
철도소음 | 1시간 측정 소음피해 큰 시간 포함하여 2시간 이상 간격으로 주간 2회, 야간 1회 1지점 주·야간 산술평균 열차 통과시 : 최고소음도-배경소음도가 10dBA 이내인 경우 전철 :
소음측정 자료분석

## Slide 13
구분 | 측정자료분석
항공기소음 | 7일 연속 측정(항공기의 비행상황, 풍향 등의 기상조건을 고려) 1일 WECPNL : WECPNL = + 10 log N - 27 N = N2 + 3 N3 + 10 (N1 + N4) - 배경소음보다 10 ㏈ 이상 크고, 지속시간이 10초 이상 - 항공기소음의 지속시간 평균치 가 30초 이상일 경우에는 보정 을 에 보정 - 2023년부터 Lden(day-evening-night)으로 평가방법 변경
소음측정 자료분석

## Slide 14
측정소음도와 배경소음도의 차이가 10 dB 이상인 경우 보정 생략
차이가 3dB 이상 ~ 10 dB 미만의 경우는 보정이 필요
예) 배경소음도 : 80.0 dB, 측정소음도 : 85.5 dB 의 경우 (차이:5.5 dB)
대상소음도는 84.1 dB가 된다
차이가 3 dB 이하의 경우는 재측정이 필요
배경소음의 영향에 대한 보정표
.
차이(d) | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9
3 | -3.0 | -2.9 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.3
4 | -2.2 | -2.1 | -2.1 | -2.0 | -2.0 | -1.9 | -1.8 | -1.8 | -1.7 | -1.7
5 | -1.7 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.3
6 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.0
7 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
9 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
배경소음 보정

## Slide 15
측정진동레벨 : 공정시험기준에서 정한 측정방법으로 측정한
진동레벨 (도로교통진동, 철도진동)
배경진동레벨 : 대상진동이 없을 때 측정한 진동레벨
대상진동레벨 : 측정진동레벨에 배경진동의 영향을 보정한 후
얻어진 진동레벨 (공장진동, 생활진동)
평가진동레벨 : 대상진동레벨에 보정치를 보정한 후 얻어진 진동레벨
(발파진동)
L10 : 자동 연산·기록한 80% 범위의 상단치
진동 용어 설명

## Slide 16
진동픽업 : 진동신호를 전기신호로 변환해 주는 장치, 환경진동
측정이 가능하여야 함
증폭기 : 진동픽업에 의해 변환된 전기신호를 증폭시키는 장치
감각보정회로 : V특성(수직특성), 인체의 수진감각을 주파수
보정특성에 따라 나타내는 것
진동레벨 측정범위 : 45~120dB 이상
주파수 범위 : 1~90Hz 이상
진동계 사용기준 : ㏈단위(ref=10-5 m/s2)로 지시하는 것
진동 분석기기 설명

## Slide 17
옥외(부지경계선) 지표가 원칙
복잡한 반사, 회절현상이 예상되는 지점은 피함
진동픽업의 설치장소는 완충물이 없고, 충분히 다져서 단단히 굳은
장소로 한다
진동픽업의 설치장소는 경사 또는 요철이 없는 장소로 하고,
수평면을 충분히 확보할 수 있는 장소로 한다.
진동픽업은 수직방향 진동레벨을 측정할 수 있도록 설치
진동픽업 및 진동레벨계를 온도, 자기, 전기 등의 외부영향을 받지 않는
장소에 설치
진동 측정지점 및 측정조건

## Slide 18
진동레벨계와 진동레벨 기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을
원칙으로 함
진동레벨계의 출력단자와 진동레벨기록기의 입력단자를 연결한 후
전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시
진동레벨계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 진동레벨을 예비조사한 후 적절하게 고정
진동레벨계와 진동레벨기록기를 연결하여 사용할 경우에는 진동레벨계의 과부하 출력이 진동기록치에 미치는 영향에 주의
진동픽업의 연결선은 잡음 등을 방지하기 위하여 지표면에 일직선으로 설치
진동측정 일반사항

## Slide 19
측정진동레벨
  공장진동 : 대상시설을 최대 출력으로 가동시킨 상태에서 측정
  (소음진동관리법 시행규칙 별표1에 해당하는 배출시설에서 발생하는 진동)
  생활진동 : 대상진동원을 정상적으로 가동시켜 측정
  발파진동 : 발파진동이 지속되는 기간 동안 측정
  도로교통진동, 철도진동 : 진동변동이 적은 평일(월~금요일)에 측정
배경진동레벨
  대상진동원의 가동 중지 또는 없을 때 측정(대상진동원의 가동중지가
  어려운 경우 배경진동레벨 측정 생략 가능)
진동측정 사항

## Slide 20
구분 | 측정자료분석
공 통 | 소수점 첫째자리 반올림, 샘플주기 1초 이내 결정
공장진동 | 5분 이상 측정 적절한 시간, 2지점 이상 가장 높은 진동레벨 배경진동레벨보정 (대상진동레벨 = 측정진동레벨 - 배경진동레벨보정치)
생활진동 | 5분 이상 측정 (공사장 진동은 발생시간이 5분이내인 경우 발생시간 동안 측정) 적절한 시간, 2지점 이상 가장 높은 진동레벨, 배경진동레벨 보정
진동측정 자료분석

## Slide 21
구분 | 측정자료분석
발파진동 | 샘플주기 0.1초 이내 결정하고 발파시간 동안 측정 1지점 이상 평가진동레벨 = 대상진동레벨 + 10 logN N: 측정진동레벨 중 진동레벨이 60 dB(V)이상인 횟수(N) 지발 발파는 발파횟수를 1회로 간주
도로교통 진동 | 5분 이상 측정 진동피해 큰 시간 포함하여 4시간 이상 간격으로 주간 2회, 야간 2회 2지점 이상 주·야간 산술평균
진동측정 자료분석

## Slide 22
구분 | 측정자료분석
철도진동 | - 1시간 평균 철도 통행량 이상인 시간대에 측정 최고진동레벨이 배경진동레벨보다 최소 5 ㏈ 이상인 열차의 최고진동레벨을 10개 이상 측정 - 그 중 중앙값 이상을 산술평균
진동측정 자료분석

## Slide 23
측정진동레벨와 배경진동레벨의 차이가 10 dB 이상인 경우 보정 생략
차이가 3dB 이상 ~ 10 dB 미만의 경우는 보정이 필요
예) 배경진동레벨 : 80.0 dB, 측정진동레벨 : 85.5 dB 의 경우 (차이:5.5 dB)
대상진동레벨은 84.1 dB가 된다
차이가 3 dB 이하의 경우는 재측정이 필요
배경진동레벨의 영향에 대한 보정표
.
차이(d) | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9
3 | -3.0 | -2.9 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.3
4 | -2.2 | -2.1 | -2.1 | -2.0 | -2.0 | -1.9 | -1.8 | -1.8 | -1.7 | -1.7
5 | -1.7 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.3
6 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.0
7 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
9 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
배경진동 보정

## Slide 24
측정방법
  측정기 종류, 측정시간, 측정지점 등
측정시 기록
  풍향, 풍속, 날씨, 습도 등
기타 기록사항
  음원의 성질, 소음의 특징 등
기 록 사 항

## Slide 25
경청해 주셔서 감사합니다.
Thank you ~*